## Slide 1: Эффективный атомный номер и массовые коэффициенты ослабления для непрерывных спектров в двухэнергетических рентгенографии и рентгеноскопии (ДЭР)
В.А. Горшков
2016
Семинар ИКИ РАН по механике, управлению и информатике

## Slide 2
Аннотация
Рассматриваются области применения двухэнергетических рентгенографии и рентгеноскопии (ДЭР) в медицине (маммография, остеоденситометрия, пульманология), нефтяной и горной отраслях, в таможенном контроле и пр.
Определение эффективного атомного номера крайне важно в плотнометрии многокомпонентных объектов. В докладе показано, что для непрерывных спектров рентгеновского излучения понятия массового коэффициента поглощения сложного вещества и его эффективного атомного номера может быть введено только для бесконечно тонких объектов. Массовый коэффициент ослабления, определяемый по доли зарегистрированного излучения, неоднородного объекта конечной толщины зависит от плотности и толщины объекта. Однако это противоречит физическому смыслу самого массового коэффициента поглощения, который не может зависеть от этих характеристик объекта. То же относится и к эффективному атомному номеру, определяемому двухэнергетическим методом.
Предложено введение понятия условного массового коэффициента поглощения бесконечно тонкого объекта, в котором распределение массовой концентрации компонентов эквивалентно их распределению в объекте конечной толщины. Показано, что значение условного коэффициента поглощения равно среднему его значению для конкретного спектра излучения. Приводится способ его расчета по значению математического ожидания энергии в спектре.
Рассматривается вопрос эффективности проведения двух- и полиэнергетической энергетической рентгеноскопии, позволяющей существенно повысить чувствительность метода к изменению эффективного атомного номера, а также проводить визуализацию распределений плотности и эффективного атомного номера в подвижных объектах.

## Slide 3: Области применения ДЭР
?
?
?
?
…
ДЭР

## Slide 4: Задачи ДЭР
,ρ
D
Монохроматический источник
Источник с непрерывным спектром
Chart: F(E ), 1/кэВ
E=const
ρ=?
Z=?
Объект

## Slide 6
Традиционная плотнометрия
Монохроматический источник
где No - исходное число фотонов,
N - число зарегистрированный фотонов.
Массовый коэффициент поглощения
многокомпонентного объекта
Средняя плотность определяется на основе тарировочных кривых
Источник с непрерывным спектром
где i – номер канала
энергетического спектра,
fi - дискретная функция плотности
распределения энергии источника
ΔE – величина шага энергии спектра.
При вариации химического состава
(при вариации массового коэффициента
поглощения ) имеем ОДНО уравнение и
ДВЕ неизвестных характеристики

## Slide 7
Двухэнергетическая плотнометрия
В основе метода лежит зависимость отношения
массовых коэффициентов поглощения на низкой
и высокой энергиях от атомного номера элемента
Зависимость F(Z) распространяют и на дробные значения (эффективным атомный номер)


## Slide 8
Систематические смещения в численной оценке плотности делительным алгоритмом
Систематическая погрешность определяется на фантоме с известными плотности и эффективного атомного номера
US 6857640 B2, 2002
- масса материала на единицу площади, г/см2
где
m, g, os – индексы, соответствующие мышечной, жировой и костной тканям
Визуализация трехкомпонентной структуры
Наличие систематической смещения в оценке плотности
отмечено в работах:
Torikoshi, M. Ohno, Y. Endo,
A. Pietrobelli, C. Formica, Z. Wang, S. B. Heymsfield, Z. Wang и др.
US 20130028371, 2012
Notes: 8

## Slide 9
Двухэнергетический способ оценки плотности для монохроматических источников
Измерение
Chart: 
F(20/40) | 1.001 | 1.0134 | 1.0667 | 1.2065 | 1.4898 | 1.9709 | 2.6283 | 3.4031 | 4.2217 | 5.1164 | 5.8491 | 6.4592 | 6.9349 | 7.227
F
Реконструкция
EL= 20 кэВ, EH=40 кэВ
Для многокомпонентных сред:
Для однокомпонентных сред
и
и
Notes: 9

## Slide 10
Особенности расчета эффективного атомного номера
F. Spiers , J. Brit . C. Murty,
Эффективный атомный номер многокомпонентного объекта, это номер, соответствующий которому массовый коэффициент ослабления равен массовому коэффициенту ослабления, вызывающему аналогичное ослабления излучения.
Taylor, M. L., Franich, R. D.,
Trapp, J. V., Johnston, P. N. (2012)
Prasad S., …
Parthasaradhi K., Bloomer W.
Nature. 2007;27:398–399.
Hine, Nucleonics …
Glasser, O.
Notes: 10

## Slide 11
Особенности расчета эффективного атомного номера
AutoZeff
Taylor, M. L
Notes: 11

## Slide 12
Как определить массовый коэффициент ослабления многокомпонентного объекта для непрерывного спектра ?
.
Казалось бы по формуле
Но тогда массовый коэффициент ослабления зависит от средней плотности и толщины
что противоречит физическому смыслу массового коэффициента ослабления который определяется только Z и энергией
,
Только для моноэнергетических источников массовый коэффициент ослабления не зависит от плотности и толщины объекта
Chart: F(E ), 1/кэВ

## Slide 13
B. Heismann
Подход Б.Хайсманна для плотнометрии бесконечно тонких жидких объектов
Где в обозначениях оригинала произведение
S(E)D(E) функция плотности распределения
энергии источника, k(E) – массовый коэффициент ослабления

## Slide 14
Эффективный массовый коэффициент ослабления объекта с бесконечно малым ρD
Эффективный условный массовый коэффициент ослабления многокомпонентного объекта для источника с непрерывным спектром
Т.е. условный массовый коэффициент ослабления многокомпонентного объекта равен среднему массовому коэффициенту для заданного спектра излучения.
Но средний массовый коэффициент ослабления не равен значению его функции от средней энергии

## Slide 15
Условный массовый коэффициент поглощения бесконечно тонкого объекта
Зависимости условных массовых коэффициентов поглощения от массового поглощения для средней энергии
Функции плотности распределения энергии (спектры)
Аппроксимация погрешности

## Slide 16
Зависимости отношения массовых коэффициентов ослабления от Z
Принципиальным отличием
является различие зависимостей их отношения для низкоэнергетического
и высокоэнергетического спектров
от

## Slide 17
Расчет
На практике ни средний массовый коэффициент ослабления ,
ни тем более его значение как функция от средней энергии
неизвестны. Доступно лишь измерение отношения логарифмов
Смещение
Но Zβ зависит от средней плотности и толщины
Неизвестное значение Z, не зависящее от плотности и толщины
может быть оценено на эталонных образцах либо расчетным путем
По полученному
вычисляются
и
,
и

## Slide 18
Моделируемый 4-х слойный эталонный объект
№ слоя | Zi | ρi , г/см3 | Di
1 | 6 | 0,5…1,5 | 0,1…3,9
2 | 10 | 1,0…2,0 | 0,1…3,9
3 | 20 | 2,0…4,0 | 0,1…3,9
4 | 26 | 6,0…7,8 | 0,1…3,9
Несмещенная оценка
- реперные точки для построения тарировочной сплайн-функции

## Slide 19
Несмещенная оценка

## Slide 20
Способ оценки массовых коэффициентов ослабления и эфф. атомного номера многокомпонентного объекта для непрерывных спектров
1. Измерение β
2. Оценка Zβ
3. Оценка
4. По полученному Zcor и таблицам определение
и
5. Вычисление инвариантных к ρD
и
6. Вычисление по
Z, инвариантного к ρD

## Slide 21
Результаты оценки
Объект
№ слоя | Zi | ρi , г/см3
1 (d6) | 6 | 1
2 (d10) | 10 | 1,25
3 (d20) | 20 | 1,5
4 (d26) | 26 | 2
и
Измерение

## Slide 22
Результаты оценки

## Slide 23
Результаты оценки

## Slide 24
Заключение
1. Традиционный подход к оценке массовых коэффициентов ослабления и эффективных атомных номеров не бесконечно тонких многокомпонентных объектов при использовании источников монохроматического излучения для источников с непрерывным спектром неприемлем.
2. Массовые коэффициенты ослабления и эффективный атомный номер не бесконечно тонких многокомпонентных объектов при использовании источников с непрерывным спектром определяются бесконечно тонким объектом с бесконечно малой плотностью и с тем же распределением массовой концентрации входящих в него элементов.
3. Предложен способ оценки массовых коэффициентов ослабления и эффективных атомных номеров, инвариантных к средней плотности и толщине многокомпонентных объектов на основе источников с непрерывным спектром.
Published : 22 Feb 2016.
KEYWORDS
X-ray; effective atomic
number; continuous
spectrum; multicomponent
objects; mass attenuation
coefficient

## Slide 25
Преимущества применения спектрометрических датчиков (предложение Вадима)
2. Возможность идентификации более
трех входящих в объект компонентов
1. Более высокая чувствительность
4. Контроль динамических объектов
и быстропротекающих процессов
VLa=80 кВ, EL = 45 кэВ
VHa=140 кВ, EН = 61 кэВ
(Можно попробовать на
Имеющихся маммограммах)
(Оптимизация)
Chart: Eопт(ρd)
Целесообразность создания спектрометрического монстра
?
Почему это не сделано раньше
3. Отсутствует проблема синхронизации
4…. 3D томография Z и ρ (кружится голова)

## Slide 26
Дополнительные материалы

## Slide 28
Измерение средней плотности, вариация которой обусловлена вариациями степени уплотнения и химическим составом
По тарировочной зависимости
Ошибка в оценке плотности связана с
Но они не известны.
Но измеряемо их произведение
Следовательно, аргументом тарировочной функции ошибки целесообразно выбрать именно данный логарифм

## Slide 29
Зависимость погрешности в оценке средней плотности от доли зарегистрированных фотонов

## Slide 30
Сопоставление погрешности в оценке средней плотности
По тарировочным кривым
С учетом зависимости погрешности от

## Slide 31
Интерфейс рабочей модели

## Slide 32
Спасибо за внимание !

## Slide 34
«Корректная костная плотность в каждой измеряемой точке вычисляется из следующей системы уравнений:
N1 = N01 * exp(-ν b1 * tb * σ b - ν S1 * ts * σ s - ν f1 * tf * σ f),
N2 = N02 * exp(-ν b2 * tb * σ b - ν S2 * ts * σ s - ν f2 * tf * σ f),
где
N1, N2 - количество гамма квантов, зарегистрированных датчиками после прохождения через исследуемый участок
N01, N02 - количество гамма квантов, зарегистрированных датчиками при прохождении через внутренний фантом.»
DEXA & Laser компании Lund (http://www.lundltd.ru/index.php?razd=106&catalog=111).

## Slide 35
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРЫ В НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТАХ (патент № 2367933)

## Slide 36
Angelo Pietrobelli, Zimian Wang, Carmelo Formica and Steven B. Heymsfield. Dual-energy X-ray absorptiometry: fat estimation errors due to variation in soft tissue hydration. American Journal of Physiol ogy Endocrinology and Metabolism. «which assumes that μm values for the two soft tissue components at the higher energy are approximately equal (e.g., at 70 keV, μm values for protein, glycogen, water, extracellular fluid, and intracellular fluid are 0.183, 0.183, 0.194, 0.195, and 0.196, respectively)»
Водород (1,1), Углерод (6,12), Сера (16,32)

## Slide 37
Chart: f(EH), 1/кэВ
Chart: f(EL), 1/кэВ
Водород (1,1), Углерод (6,12), Сера (16,32)
Неправомерность допущения постоянства Н для рентгеновских спектров
(Патент 2367933. Оценка порога обнаружения рентгенотрансмиссионного метода определения серы в нефти и нефтепродуктах)